厦门金龙轻客事业部10KV变配电设备年检技术协议

- 工程名称：

厦门金龙联合汽车工业有限公司轻客事业部10KV变配电设备年检

- 工程地点：

厦门金龙联合汽车工业有限公司轻客事业部高压配电室及车间低压变电所

- 工程内容：

由于该项目工程涉及的均为现场服务项目，要求意向方在报价投标前须到我司现场勘查项目环境和工况，和相关设备部门交流工程改造细化要求和施工安全；施工前必须出具细化的服务过程文件供我司技术确认方可实施；

| 序 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 10KV高压配电室 |
| 1 | 中置式电源进线柜 (含ABB REF542Plus保护) | KYN27-12Z-001 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 中置式馈线柜 (含ABB REX521/REF615) | KYN27-12Z-002G | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 中置式母联柜 | KYN27-12Z-005 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 中置式PT避雷器柜 | KYN27-12Z-019G | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 中置式联络隔离柜 | KYN27-12Z-035 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 环网高压10KV电缆 | 3*70 | 条 | 6 |  |  |
| 7 | 接地\箱门连锁\EPS应急电源保护装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 1#变电所（涂装一楼） |
| 1 | 环网进线柜 | KYN27-12Z-07G | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 干式变压器 （含变压器侧短电缆） | 10KV/1600KVA | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 接地及箱门连锁保护装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 三 | 2\3\4#变电所（涂装二楼） |
| 1 | 环网进线柜 | KYN27-12Z-07G | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 干式变压器 （含变压器侧短电缆） | 10KV/1600KVA | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 接地及箱门连锁保护装置 |  | 套 | 3 |  |  |
| 四 | 5#变电所（联合站房） |
| 1 | 干式变压器 （含变压器侧短电缆） | 10KV/1600KVA | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 接地及箱门连锁保护装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 五 | 6#变电所（总装） |
| 1 | 环网进线柜 | KYN27-12Z-07G | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 干式变压器 （含变压器侧短电缆） | 10KV/1600KVA | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 接地及箱门连锁保护装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 六 | 安全绝缘工具 |
| 1 | 安全工器具绝缘试验（各配电室内安全靴、绝缘手套、绝缘杆、绝缘胶垫、高压验电器、短路接地线、等） |  | 套 | 7 |  |  |

- 年检施工单位要求：

施工方原则上需要经电业局认可具备10KV变配电检测资格，取得三级或以上承试类承试电力设施许可证。

施工方在施工时必须穿戴相应的劳保防护用品，遵守安全操作规程，在厂区范围内对自身的安全负责，因自身原因造成的人身伤害及财产损失自行承担所有责任

- 工程质量要求：

保证工作范围内一次设备试验按照《电力设备交接和预防性试验规程》（Q/FJG 10029.2-2004）和《电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）实施。并且要求所提供的试验报告须得到厦门供电公司的认可。

- 工期：

设备年检实施工期为 1-2 天。

我司根据生产安排需求，确定实施年检日期前7天书面通知年检施工方，年检施工方协调安排相关事项后按既定年检日期实施。